### PUURKAEVUDE RAJAMISEST

### Harju maakonnas kasutatakse majandus- ja  joogiveeks pôhiliselt pôhjavett. Tarbitakse kvaternaari (pinnakatte) setete ja 3 aluspôhjalise veekihistu ja veekihi vett. Viimaste hulka kuuluvad ordoviitsiumi veekihistu, ordoviitsium-kambriumi veekiht ja kambrium-vendi veekihistu. Sealhulgas ca 70% puurkaevudest võetavast põhjaveest on pärit Cm-V veekihtidest.

### 2006.aasta 6 aprilli  keskkonnaministri käskkirjaga nr 396 on kõik varasemate hüdrogeoloogiliste tööde tulemusel hinnatud veevaru jagatud  Harjumaa valdade ja linnade vahel. Olemasolevad põhjavee varude tarbimine käskkirjas toodud koguste piires tagab ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi veekihistute vee loodusliku koostise ja survelisuse 2030 aastal ja ka peale seda. Harju maakonna veehaaretel kambrium-vendi põhjaveekihistust saadava põhjavee varuks 32900 m3/ööp. ja ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist saadava põhjavee varuks	3900 m3/ööp. 30-aastase kasutusajaga. Ei tohi ainult unustada, et veevôtul meie tähtsaimast, kambrium-vendi veekihistust kasutame ca kahe kolmandiku osas taastumatut  veevaru. Ülejäänud kolmandiku moodustab toitumine ürgorgudest ja kihtidevaheline veevahetus. Seega tuleb arvestada, et veevaru on piiratud ja pikaajaline kasutamine võib esile kutsuda merevee intrusiooni, pôhjavee juurdevoolu pealmistest reostunud veekihtidest vôi mittekonditsioonilise vee sissetungi geoloogilise läbilôike alumisest osast ja kristalse aluskorra kivimitest. Füüsiliselt on veekihtides vett küllaldaselt. Küsimus on vee kvaliteedis, mis on otseses sôltuvuses veetarbimisest. Viimane määrabki aja, millal vesi muutub joogiks kõlbmatuks. See on ka tähtsaim pôhjus, miks meil oli vaja määrata joogivee tarbevarusid. Hüdrogeoloogilisi parameetreid ja veevôttu arvestavatel arvestustel pôhinevad hinnatud tarbevarud aitavad meil planeerida maakonna arengut lähimateks aastakümneteks.

### Praeguseks on Harjumaa keskkonnateenistuse kaevude nimistus ca 4500 puurkaevu (va Tallinn, Maardu ja Viimsi vald) Märkimisväärne on, et alates 1992.aastast on kogu Harjumaal ametlikult puuritud umbes 2000 uut tarbepuurkaevu, ehk teisisõnu kaevude arv on kasvanud umbes 50 %.  Siinkohal kolm arvu: 1. viis iseseisvusaastat 1992-1996 uute kaevude hulgaks oli keskmiselt 60 kaevu aastas, järgmisel viiel aastal . – 106 kaevu aastas ja viimased viis aastat 171 kaevu aastas, kusjuures 2006. ja 2007. aastal ületas see 200 piiri. Taotlusi kaevude rajamiseks on  palju enam, kuid kõik nad ei saa keskkonnateenistuselt jaatavat vastust. 2008. aasta esimese kaheksa  kuuga on Harjumaa Keskkonnateenistuses läbi vaadatud juba 210 (2007.aastal kokku ca 400) kaevutaotlust. Mitte kõik ei ole saanud jaatavat vastust kuna ei vasta nõuetele. Praktika näitab ka et mitte kõik kooskõlastused saanud kaevuprojektid (ca 10%) ei lõpe mitmesugustel põhjustel kaevu rajamisega.

Uute kaevude puurimist taotlevad valdavalt eraisikud ühepereelamutele ja kinnisvarafirmad uute elamukvartalite veega varustamiseks. Viimased soovivad kaevusid rajada ka siis, kui detailplaneering on kehtestatud juba 5-6 aastat tagasi kui nende maatükk oli ainus planeeritav ala ja muid veevarustusallikaid polnud. Hilisemad naaberkinnistutel teostatavad planeeringud aga lähtuvad sellest, et kaevu pole ja planeerivad uue kaevu. Siin on jäänud väheseks omavalitsuste osa, kes peab olemasolevad ja teoksil olevad planeeringud kooskõlasse viima ja seda ka põhjavee kasutuse osas. Tahaks eeskujuks tuua Saku valda, kus juba aastaid tagasi valla-ametnikega koos sai paika pandud planeeritavate kaevude teeninduspiirkonnad lähtuvalt olemasolevast põhjaveevarust ja nende kaevude eeldatavast tootlikkusest. Samasugune näide positiivsest suhtumisest on Viimsi ja Saue valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamisest.  Vastupidine näide on aga Rae vallast, kus alguses sai paika pandud Järveküla-Peetri rajooni arenguks kolme suure tootlikkusega kambrium.-vendi veekihte avava kaevu asukohad ja veevarustuspiirkonnad. Kaevud on arendajate-maaomanike poolt rajatud, kuid kasutust nüüd ei leia, sest vald on otsustanud nimetatud piirkondade veevarustuse hoopis Tallinna Vee poolt Ülemiste veepuhastusjaamast  antava kasuks. Rääkimata majanduslikust poolest, mis antud juhul on üsna märkimisväärne, on  rajatud  mõttetud kaevud, mis teatud tingimustes kujutavad potentsiaalset ohtu põhjaveele. Analoogset  nö. “tõmblemist” võib näha ka siin-seal mujal intensiivse arengu piirkondades.

Üldist seisu arvel olevate puurkaevudega ilmestab tabel 1

TABEL 1

| VALD / LINN | KAEVUDE ARV | SEADUS-LIKULT RAJA-TUD | ARVELE VÕETUD | SEADUS- LIK | RAJATUD 2001-2005 /2006-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEGVIIDU | 53 | 53 | - |  | 7 / 6 |
| ANIJA | 211 | 184 | 27 | 87,2% | 28 / 41 |
| HARKU | 673 | 380 | 293 | 56,4% | 75 / 27 |
| JÕELÄHTME | 239 | 206 | 33 | 86,2% | 38 / 22 |
| KEILA | 410 | 271 | 139 | 66,1% | 58 / 46 |
| KEILA LINN | 40 | 36 | 4 | 90% | 2 / 1 |
| KERNU | 254 | 101 | 153 | 39,8% | 45 / 32 |
| KIILI | 126 | 96 | 30 | 76,2% | 41 / 24 |
| KOSE | 210 | 195 | 15 | 92,9% | 41 / 43 |
| KUUSALU | 288 | 257 | 31 | 89,2% | 50 / 47 |
| KÕUE | 86 | 85 | 1 | 98,8% | 7 / 8 |
| LOKSA | 10 | 10 | - | 100% | - / - |
| NISSI | 70 | 66 | 4 | 95,5% | 6 / 8 |
| PADISE | 120 | 116 | 4 | 96,7% | 25 / 24 |
| PALDISKI | 30 | 22 | 8 | 73,3% | 2 / 2 |
| RAASIKU | 193 | 164 | 29 | 85% | 38 / 50 |
| RAE | 351 | 289 | 62 | 82,3% | 83 / 40 |
| SAKU | 683 | 433 | 250 | 63,4% | 138 / 98 |
| SAUE | 363 | 234 | 129 | 64,4% | 69 / 52 |
| SAUE LINN | 72 | 57 | 15 | 79,2% | 17 / 5 |
| VASALEMMA | 87 | 81 | 6 | 93,1% | 13 / 9 |

Praegu reguleerib puurkaevude rajamist  Keskkonnaministri 30.01.1997 määrus nr 8  - Puurkaevude projekteerimise, puurimise,  konserveerimise ja likvideerimise kord.

Juhime tähelepanu  määruse mõningatele alljärgnevatele punktidele:

1.3. Puurkaevu(de) asukoha valikut põhjendatakse tehniliste ja majanduslike arvutustega, arvestades piirkonna kehtivaid planeeringuid, geoloogilis-hüdrogeoloogilisi tingimusi ja sanitaarkaitseala kehtestamise võimalikkust.

1.4. Projekteerimisel arvestatakse olemasolevate puurkaevude mõjuraadiusi.

2.1. Puurkaevud rajatakse ainult projekti alusel, olenemata puurkaevu sügavusest.

2.2. Tiheasustusalal rajatakse kambriumi-vendi, ordoviitsiumi-kambriumi ja devoni-siluri veekihte avavad puurkaevud kehtivaid üld- ja detailplaneeringuid järgides.

2.9. Veehaarde puurkaevu projekteerimise alustamiseks saadakse tingimused kohalikust omavalitsusest. Omavalitsus määrab ka isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada.

2.10. Kooskõlastatud ja kohalikus omavalitsuses kinnitatud projekti alusel tuleb taotleda ehitusluba kohalikust omavalitsusest ning puurkaevu puurimisluba Eesti Geoloogiakeskusest...

Praegu liigub uue määruse eelnõu, milles  praeguses kontekstis olulisemad oleksid

§4 Taotlus puurkaevu projekteerimiseks

lg1 kõlab: Lähtudes puurkaevu tellija poolt lisa 1 järgsest taotlusest ning võttes arvesse valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, üld- ja detailplaneeringut, või tellija elamule väljastatud projekteerimistingimusi annab kohalik omavalitsus kaevu asukohale nõusoleku või keeldub selle andmisest kui puurkaevu rajamine pole põhjendatud. Puuraugu või puurkaevu projekteerimiseks tuleb puuraugu või puurkaevu tellijal või tema poolt kirjalikult volitatud isikul esitada keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistusele lisale 1 vastav taotlus koos kohaliku omavalitsuse tingimustega ja nõutud lisadega. Keskkonnateenistus kontrollib vaba põhjaveevaru olemasolu ning kaevu asukoha vastavust põhjavee kaitse nõuetele.

lg 2 :Puuraugu või puurkaevu projekteerimiseks tuleb puuraugu või puurkaevu tellijal või tema poolt kirjalikult volitatud isikul esitada keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistusele lisale 1 vastav taotlus koos kohaliku omavalitsuse tingimustega ja nõutud lisadega. Keskkonnateenistus kontrollib vaba põhjaveevaru olemasolu ning kaevu asukoha vastavust põhjavee kaitse nõuetele.

§ 11. Riikliku Veekatastrisse kandmata puurkaevu registreerimine

lg1 Juhul, kui soovitakse kasutada Riigi veekatastris registreerimata enne 1996.aastat rajatud puurkaevu, tuleb puurkaevu omanikul või kasutajal või nende poolt kirjalikult volitatud isikul taotleda puurkaevu registreerimise tingimused kohalikult omavalitsuselt ja maakonna keskkonnateenistuselt.

lg2 Riikliku Veekatastrisse saab kanda ainult konstruktsiooni, vee kvaliteedi ja sanitaarkaitseala (hooldustsooni) olemasolu osas kehtivatele nõuetele  vastavaid puurkaevusid.  Nõuetele mittevastavad puurkaevud kuuluvad nõuetekohasele likvideerimisele.

lg 3 Registreerimata puurkaevu akti (puurkaevu registreerimise akt lisas 6) täitmiseks vajalikele toimingutele lisaks on maakondlikul keskkonnateenistusel õigus nõuda lisauuringuid puurkaevu nõuetele vastavuse kindlakstegemise eesmärgil ja kontrolli kohapeal.

Lg 4 Puurkaevu akti ja sellega seotud tööd peab puurkaevu omanik või valdaja tellima puurkaevu projekteerimisse õigust kinnitava litsentsi omanikult.

lg5 Puurkaevu aktiga taotleb puurkaevu omanik kaevu kandmist Riigi veekatastrisse, kes annab  puurkaevule registri numbri, kui kohaliku omavalitsuse ja maakondliku keskkonnateenistuse nõuded on täidetud.

Lg 6 Puurkaevu akti täitjal tuleb esitada puurkaevu akt registri numbriga puurkaevu omanikule või valdajale, kohalikule omavalitsusele, maakondlikule keskkonnateenistusele.

Praegu liigub uue määruse eelnõu, milles  praeguses kontekstis olulisemad oleksid

Uus määrus reguleerib ka maasoojuskaevude rajamise korra

### Karin Tibar

Harjumaa KKT peaspetsialist

# Geoloogia-mineraloogiateaduste kandidaat